## Slide 1: Organización de Computadoras
Clase 1

## Slide 2: Bibliografía y web de cátedra
Organización y Arquitectura de Computadoras – Diseño para optimizar prestaciones, Stallings W., Editorial Prentice Hall (5º edición).
Organización de Computadoras, Tanenbaum A., Editorial Prentice Hall (4º edición).
Estructura de Computadores y Periféricos, Martinez Durá R. et al., Editorial Alfaomega, 2001.
Arquitectura de Computadores-Un enfoque cuantitativo Hennessy & Patterson, Editorial Mc Graw Hill (1º edición).
http://weblidi.info.unlp.edu.ar/catedras/organizacion/

## Slide 3: Repaso Curso de Ingreso
Representación de Datos.
Números sin signo. BCD.
Lógica digital. Álgebra de Boole.

## Slide 4: Representación de datos
Las computadoras almacenan datos e instrucciones en memoria
Para ello utilizan el sistema binario
Razones :
  el dispositivo se encuentra en uno de dos estados posibles (0 ó 1)
  identificar el estado es más fácil si sólo hay dos

## Slide 5: Representación de datos
Ejemplo :
  lámpara encendida ó apagada
  lámpara encendida con 10 intensidades distintas
  Es más fácil conocer el “estado” de la lámpara en el primer caso (encendida ó apagada), que determinar alguna de las 10 intensidades distintas

## Slide 6: Tipos de datos
Las computadoras manejan 4 tipos básicos de datos binarios
Números enteros sin/con signo
Números reales con signo
Números decimales codificados en binario (BCD)
Caracteres

## Slide 7: Representación de números enteros
Sin signo
Módulo y signo
Complemento a uno ( Ca1 ) Complemento a la base reducida
Complemento a dos ( Ca2 ) Complemento a la base
Exceso

## Slide 8: Números enteros sin signo
Si el número tiene n bits, puedo representar
2n = números distintos
El rango va desde
0 a (2n – 1)

## Slide 9: Números enteros sin signo
Ejemplo: n = 3 bits
Decimal Representación sin signo
0 000
1 001
2 010
.. .....
7 111

## Slide 10: Números enteros sin signo
Ejemplo: n = 8 bits
0 00000000
.. ..............
128 10000000
.. ..............
254 11111110
255 11111111

## Slide 11: Números enteros sin signo
RECORDAR: la cantidad de representaciones distintas depende del número de bits
Nos distintos = 2n

## Slide 12: Sistemas Posicionales
Teorema Fundamental de la Numeración
N0 es el valor decimal de una cantidad expresada en base B y con (n+1+m) dígitos en posiciones i.

## Slide 13: Sistema Decimal
Base 10.
Dígitos {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}
3574 = 3000 + 500 + 70 + 4
= 3 x 103 + 5 x 102 + 7 x 101 + 4 x 100
    3 unidades de mil + 5 centenas + 7 decenas + 4 unidades
    3 unidades + 1 décima + 4 centésimas + 1 milésima + 4 diezmilésimas

## Slide 14: Sistema Binario
Base 2.
Dígitos {0,1}
1001,12 = 1 x 23 + 0 x 22 + 0 x 21 + 1 x 20 + 1 x 2-1
= 8 + 0 + 0 + 1 + 0,5
= 9,510

## Slide 15: Números en punto fijo (1)
15
Se considera que todos los números a representar tienen exactamente la misma cantidad de dígitos y la coma fraccionaria está siempre ubicada en el mismo lugar.
En sistema decimal: 0,23 ó 5,12 ó 9,11
  En los ejemplos cada número tiene tres dígitos, y la coma está a la derecha del mas significativo

## Slide 16: Números en punto fijo (2)
16
En sistema binario:
11,10 (3,5)10 ó 01,10 (1,5)10 ó 00,11 (0,75)10
  Hay 4 dígitos y la coma está entre el 2do y 3er dígito.
La diferencia principal entre la representación en el papel y su almacenamiento en compu-tadora, es que no se guarda coma alguna, se supone que está en un lugar determinado.

## Slide 17: Punto Fijo: Rango y Resolución
17
Rango: diferencia entre el número mayor y el menor
Resolución: diferencia entre dos números consecutivos
Para el ejemplo anterior en sistema decimal
Rango es de 0,00 a 9,99 ó [0,00...9,99]
Resolución es 0,01
  2,32 - 2,31 = 0,01 ó 9,99 - 9,98 = 0,01

## Slide 18: Rango y Resolución(2)
18
Notar que hay un compromiso entre rango y resolución.
Si mantenemos tres dígitos y desplazamos la coma dos lugares a la derecha, el rango pasa a ser [0,..,999] y la resolución valdrá 1.
En cualquiera de los casos hay 103 números distintos

## Slide 19: Ejemplo en binario con 4 bits
19
Resolución
0001 – 0000 = 00012 = 110
Binario
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
Decimal
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
4 parte ent. y 0 parte frac.
- - - -

## Slide 20: Ejemplo en ... (1)
20
3 parte ent. y 1 parte frac.
- - - , -
Resolución
000,1 – 000,0 = 000,12 = 0,510
Binario
000,0
000,1
001,0
001,1
010,0
010,1
011,0
011,1
100,0
100,1
101,0
101,1
110,0
110,1
111,0
111,1
Decimal
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5

## Slide 21: Ejemplo en ... (2)
21
Resolución
00,01 – 00,00 = 00,012 = 0,2510
Binario
00,00
00,01
00,10
00,11
01,00
01,01
01,10
01,11
10,00
10,01
10,10
10,11
11,00
11,01
11,10
11,11
Decimal
0
0,25
0,5
0,75
1
1,25
1,5
1,75
2
2,25
2,5
2,75
3
3,25
3,5
3,75
2 parte ent. y 2 parte frac.
- - , - -

## Slide 22: Ejemplo en ... (3)
22
Resolución
0,001 – 0,000 = 0,0012 = 0,12510
Binario
0,000
0,001
0,010
0,011
0,100
0,101
0,110
0,111
1,000
1,001
1,010
1,011
1,100
1,101
1,110
1,111
Decimal
0
0,125
0,25
0,375
0,5
0,625
0,75
0,875
1
1,125
1,25
1,375
1,5
1,625
1,75
1,875
1 parte ent. y 3 parte frac.
- , - - -

## Slide 23: Ejemplo en ... (4)
23
Resolución
,0001 – ,0000 = ,00012 = 0,062510
Binario
,0000
,0001
,0010
,0011
,0100
,0101
,0110
,0111
,1000
,1001
,1010
,1011
,1100
,1101
,1110
,1111
Decimal
0
0,0625
0,125
0,1875
0,25
0,3125
0,375
0,4375
0,5
0,5625
0,625
0,6875
0,75
0,8125
0,875
0,9375
parte ent. y 4 parte frac.
, - - - -

## Slide 24: Representación y error
24
Al convertir un número decimal a sistema binario tendremos 2 casos:
  Sin restricción en la cantidad de bits a usar
    3,12510 = 11,0012
  Con restricción, por ejemplo 3 bits para parte entera y 4 bits para parte fraccionaria
    3,12510 = 011,00102
No cometemos error

## Slide 25: Representación y error (2)
25
Convertir 3,210 con distintas restricciones
  3 bits para parte fraccionaria: 011,0012 = 3,12510
    Error = 3,2 – 3,125 = 0,075
  4 bits para parte fraccionaria: 011,00112 = 3,187510
    Error = 3,2 – 3,1875 = 0,0125
  5 bits para parte fraccionaria: 011,001112 = 3,2187510
    Error = 3,2 – 3,21875 = - 0,01875
El error más pequeño es 0,0125 entonces 3,1875 es la representación más cercana a 3,2 y podría utilizar sólo 4 bits para la parte fraccionaria.

## Slide 26: Operaciones aritméticas
Suma en binario
  Al ser un sistema posicional la suma es como en decimal con acarreos entre posiciones al superar el máximo valor representable con un dígito
    Ej: 1+1= 10 (ó ‘1 y me llevo 1’)
  Valores mas grandes requieren mas bits
Hasta ahora sólo representamos valores en binario sin signo (que llamamos BSS).
  Las restas se podrán realizar si acomodamos los operandos de modo tal que resultado sea mayor que cero, sino deberemos ‘pedir prestado’.

## Slide 27: Bits de condición (banderas)
27
Son bits que el procesador establece de modo automático acorde al resultado de cada operación realizada.
Sus valores permitirán tomar decisiones como:
  Realizar o no una transferencia de control.
  Determinar relaciones entre números (mayor, menor, igual).

## Slide 28: Banderas aritméticas
28
Z (cero): vale 1 si el resultado de la operación son todos bits 0.
C (carry): en la suma vale 1 si hay acarreo del bit más significativo; en la resta vale 1 si hay ‘borrow’ hacia el bit más significativo.
  Cuando la operación involucra números sin signo, C=1 indica una condición fuera de rango.

## Slide 29: Sistema Hexadecimal
Base 16.
Dígitos {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, A, B, C, D, E, F}
10,11,12,13,14,15
2CA,816 = 2 x 162 + C x 161 + A x 160 + 8 x 16-1
= 512 + 192 + 10 + 0,5
= 714,510

## Slide 30: Sistema hexadecimal codificado en binario (BCH)
Los dígitos hexadecimales se convierten uno a uno en binario
Para representar un dígito hexadecimal se utilizará siempre 4 bits
Se asocia cada dígito con su valor en binario puro

## Slide 31: BCH
Dígito hexadecimal Código BCH
0 0000
1 0001
2 0010
3 0011
4 0100
5 0101
6 0110
7 0111
8 1000
9 1001
A 1010
B 1011
C 1100
D 1101
E 1110
F 1111

## Slide 32: Sistema decimal codificado en binario (BCD)
Los dígitos decimales se convierten uno a uno en binario
Para representar un dígito decimal se requerirán 4 bits
Se asocia cada dígito con su valor en binario puro

## Slide 33: BCD
Dígito decimal Código BCD
0 0000
1 0001
2 0010
3 0011
4 0100
5 0101
6 0110
7 0111
8 1000
9 1001

## Slide 34: BCD
BCD tiene dos ámbitos de aplicación:
E/S y periféricos, los números se codifican usando un byte por dígito. Se dice que el número está desempaquetado.
En cálculo, se reservan 4 bits por dígito. Se dice que el número está empaquetado.

## Slide 35: BCD
Ejemplo: desempaquetado sin signo
834 = 11111000 11110011 11110100
= F8 F3 F4
Por cada dígito se usan 8 bits, 4 para el binario puro y 4 se completan con “1”

## Slide 36: BCD
Desempaquetado con signo
Con 4 bits hay 24=16 combinaciones posibles de unos y ceros :
Diez usamos para los dígitos 0 al 9
Nos quedan seis sin usar
C16= 1100 representa al signo +
D16 = 1101 representa al signo -

## Slide 37: BCD
Ejemplo: desempaquetado con signo
+ 834 = 11111000 11110011 11000100
= F8 F3 C4
Los 4 bits que acompañan al último dígito son reemplazados por el signo.

## Slide 38: BCD
Ejemplo:
- 834 = 11111000 11110011 11010100
= F8 F3 D4

## Slide 39: BCD
Ejemplo: empaquetado con signo
+ 834 = 10000011 01001100
= 83 4C
- 34 = 00000011 01001101
= 03 4D

## Slide 40: Suma en BCD
De las 16 representaciones posibles con 4 bits, usamos 10 para los dígitos 0 al 9
Nos sobran 6 combinaciones de 4 bits
Al sumar dos dígitos BCD, se nos presentan dos casos :
  la suma es ≤ 9
  la suma es > 9

## Slide 41: Suma en BCD
En el primer caso no hay problema
41 0100 0001
22 0010 0010
63 0110 0011

## Slide 42: Suma en BCD
En el segundo caso ¿Qué sucede ?
1 111
15 0001 0101
27 0010 0111
42 0011 1100
3 no válido

## Slide 43: Suma en BCD
Cuando la suma de los dos dígitos da >9 hay que generar el “acarreo” porque hay seis combinaciones no usadas
Entonces: cuando la suma de los dígitos es > 9 hay que sumar 6 en ese dígito

## Slide 44: Suma en BCD
1 111
15 0001 0101
27 0010 0111
42 111 1
0011 1100
0110 6
Resultado correcto 0100 0010

## Slide 45: Suma en BCD
Ejemplo
1 111 1
476 0100 0111 0110
55 0101 0101
531 0100 1100 1011
        0110 0110
        0101 0011 0001

## Slide 46: El nivel de lógica digital
Un circuito digital es en el que están presentes dos valores lógicos
Compuertas son dispositivos electrónicos que pueden realizar distintas funciones con estos dos valores lógicos
Como vimos en el Ingreso las compuertas básicas son: AND, OR, NOT, NAND, NOR y XOR

## Slide 47: Compuertas: símbolo y descripción funcional

## Slide 48: Algebra Booleana
Para describir los circuitos que pueden construirse combinando compuertas, se requiere un nuevo tipo de álgebra, donde las variables y funciones sólo puedan adoptar valores 0 ó 1: álgebra booleana.

## Slide 49: Algebra Booleana
Puesto que una función booleana de n variables tiene 2n combinaciones de los valores de entrada, la función puede describirse totalmente con una tabla de 2n renglones, donde c/u indica un valor de la función (0 ó 1) para cada combinación distinta de las entradas:
=> tabla de verdad

## Slide 50: Recordemos algunas identidades del álgebra booleana
Identidad | 1.A=A | 0+A=A
Nula | 0.A=0 | 1+A=1
Idempotencia | A.A=A | A+A=A
Inversa | A.A=0 | A+A=1
Conmutativa | A.B=B.A | A+B=B+A
Asociativa | (AB).C=A(BC) | (A+B)+C=A+(B+C)
Distributiva | A+B.C=(A+B).(A+C) | A.(B+C)=AB+AC
Absorción | A.(A+B)=A | A+A.B=A
De Morgan | A.B=A+B | A+B=A.B

## Slide 51: Leyes de De Morgan
Ejemplo: construir un NOT con NAND
F=A.B=A.A=A

## Slide 52: Leyes de De Morgan
Ejemplo: construir un OR con NAND
F=A+B=A+B=A . B

## Slide 53: Implementación de funciones booleanas
Escribir la tabla de verdad para la función
Dibujar una AND para cada término que tiene un 1 en la columna de resultado (con sus entradas apropiadas )
Invertir las entradas necesarias
Unir todas las AND a una OR

## Slide 54: Implementación
Ejemplo: construir la tabla de verdad e implementar el circuito de una función booleana M, de tres entradas A, B y C, tal que M=1 cuando la cantidad de ‘1’ en A, B y C es  2 y M=0 en otro caso.
A
B M
C
?

## Slide 55: Tabla de verdad
A | B | C | M
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 56: Función M
M=ABC + ABC + ABC + ABC
Hay tantos términos como 1s en la tabla
Cada término vale 1 para una única combinación de A, B y C
Las variables que valen 0 en la tabla aparecen aquí negadas

## Slide 57: Función M (2)
M=ABC + ABC + ABC + ABC

## Slide 58: Otro ejemplo
A | B | M
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
Supongamos la siguiente Tabla de Verdad
Función
M = AB + AB
 M = A XOR B

## Slide 59: Recordemos
En un AND, basta que una de sus entradas sea 0 para que la función valga 0.
En un OR, basta que una de sus entradas sea 1 para que la función valga 1.
Hacer el XOR con 1 invierte el valor de la variable.
Hacer el XOR con 0 deja el valor de la variable como estaba.

## Slide 60: Circuitos combinatorios
A
B
S
C
A B S
C
0 0
0 1
1 0
1 1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
Ejemplo
S representa la suma aritmética de 2 bits y C es el acarreo
Semi-sumador ó Half adder

## Slide 61: mayor información …
Sistemas enteros y Punto fijo
  Apunte 1 de Cátedra
Operaciones lógicas
  Apunte 3 de Cátedra
Apéndice 8A: Sistemas de Numeración
  Stallings, 5º Ed.
Apéndice A: Lógica digital (A.1., A.2.)
  Stallings, 5º Ed.
Capítulo 3: Lógica digital y representación numérica
  Apuntes COC – Ingreso